Контрольная работа  для 9класса по теме « Колебания и волны»

Вариант 1

1) Пружинный маятник совершил 16 колебаний за 4 с. Определите период и частоту его колебаний.

2) В океанах длина волны достигает 270 м, а период колебаний 13,5 с. Определите скорость распространения такой волны.

3) Могут ли вынужденные колебания происходить в колебательной системе? в системе, не являющейся колебательной? Если могут, то приведите примеры.

4) Дан график зависимости координаты колеблющегося тела от времени. Определите по графику период, частоту и амплитуду колебаний.

5) В поле звук распространяется на значительно большее расстояние, чем в лесу. Почему?

6) Как движутся молекулы воздуха при распространении в нем звука?

# Вариант 2

1) Лодка качается на волнах, распространяющихся со скоростью 1,5 м/с. Расстояние между двумя ближайшими гребнями волн равно 6 м. Определите период колебаний лодки.

2) Нитяной маятник колеблется с частотой 2 Гц. Определите период колебаний и число колебаний в минуту.

3) Могут ли свободные колебания происходить в колебательной системе? в системе, не являющейся колебательной? Если могут, то приведите примеры.

4) Координата средней точки иглы швейной машины меняется со временем так, как показано на рисунке. С какой амплитудой колеблется эта точка? Найти период  и частоту колебаний.

5) Почему даже на открытой местности , где нет препятствий для распространения звуковых волн, звук становится все слабее по мере удаления от создающего его источника?

6) Как меняется энергия колебательного движения частиц среды, в которой распространяется звук при удалении от источника звука? В какой вид энергии она преобразуется?